## Slide 1
Vegetationsbrand Sicherheit
Gut vorbereitet, um sicher zu handeln.
Eine Fortbildung für Feuerwehren und Einsatzkräfte, die sich auf ein zunehmendes Einsatzszenario vorbereiten wollen.
Notes: Herzlich willkommen zu einer spannenden Fortbildung, die ein (noch) nicht alltägliches Einsatzszenario anspricht. Wie Ihr schon sehen könnt, sprechen wir über die Sicherheit im Vegetationsbrand. Gemeinsam erarbeiten wir die 5 folgenden Abschnitte: Grundlagen / Begrifflichkeiten, Lehren aus der Vergangenheit, das sichere Arbeiten am Einsatzort, das Thema PSA und einige Besonderheiten. Nach der Theorie, schauen wir unsere vorhandene Ausrüstung an und sprechen über die jeweiligen Einsatzmöglichkeiten.

## Slide 2
Kein Feld, Busch oder Baum ist es wert, dass Einsatzkräfte unnötig in Gefahr gebracht werden!
Mike Benefield – US Einsatzleiter a.D.
Notes: Mit diesem Zitat starten wir in das Thema, welches in den kommenden Jahren durchaus an Bedeutung gewinnen wird. Immer wieder ist auch an deutschen Einsatzstellen zu beobachten, dass Einsatzkräfte unbewusst einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt sind, um möglichst jeden Baum zu retten. Bitte nicht falsch verstehen: Wir möchten möglichst viel von unserer Natur schützen, doch sind unsere Kameradinnen und Kameraden das höher zu schützende Gut. Jede Einsatz- und auch Führungskraft muss daher den Einsatz immer wieder neu beurteilen und frühzeitig an mögliche Gefahren denken.

## Slide 3
Grundlagen für einheitliche Kommunikation
Notes: Als ersten müssen wir über Begrifflichkeiten sprechen, welche im Einsatz entscheidend sein können und für eine einheitliche Kommunikation wichtig sind. So kann zum Beispiel der Angriffstrupp mit Feuerpatsche und Löschrucksack unter Beachtung der Kontrollschwelle zur Brandbekämpfung an die rechte Flanke geschickt werden. Doch wo genau ist die rechte Flanke und was ist die Kontrollschwelle. Lasst uns genau dort ansetzen.
Frage: Wer kennt Grundbegriffe aus der Vegetationsbrandbekämpfung?

## Slide 4: Grundbegriffe zur einheitlichen Bezeichnung
Notes: Wie Ihr sehen könnt, unterscheiden sich die Begrifflichkeiten in der Vegetationsbrandbekämpfung gegenüber den Begrifflichkeiten der Innenbrandbekämpfung. Wir versuchen eine erste Einheitlichkeit zu definieren, indem wir mit dem Wind schauen (sprich: der Wind treibt das Feuer von uns weg). So definieren wir die linke und rechte Flanke und auch die Rückseite und Feuerfront. Achtet immer auf Flugfeuer, auch bekannt als Spotfire, welche meist vor der eigentlichen Front entstehen und je nach Windgeschwindigkeit auch schnell einige Meter weit weg sind. Dort lauert das eigentliche Problem bei der Brandbekämpfung.

## Slide 5: Die windgetriebene Feuerfront
Notes: Auf diesem Videoausschnitt (läuft in Echtzeit) seht ihr eine windgetriebene Feuerfront bei Wind in Böen von etwa 15 km/h. Diese Windgeschwindigkeiten sind gerade im Norden schnell erreicht und gehören fast zum Alltag. Ein direkter Angriff auf die Feuerfront wäre mit einem hohen Unfallrisiko verbunden und sollte grundsätzlich vermieden werden. Der Angriff über die Flanken hin zur Feuerfront ist für die Einsatzkräfte sicherer. Habt ihr gesehen: Das Feuer an der Flanke geht von alleine aus. Die Flammen brennen in den bereits verbrannten Bereich (Schwarzbereich) und erlöschen aus Mangel an Brennstoff. Diese Erkenntnis hilft bei der Brandbekämpfung!

## Slide 6: Flammenhöhe oder Flammenlänge
Notes: Um beurteilen zu können, wann wir welche Einsatztaktik (Einsatz Handwerkzeuge oder Vornahme Schlauchleitung) effizient und sicher einsetzen können, müssen wir den Unterschied zwischen den beiden Begriffen verstehen.
Flammenhöhe ist die senkrechte Messung der Flamme vom Boden, während die Flammenlänge die schräge Ausdehnung der Flamme misst. So kann der Wind aus einem leicht zu kontrollierenden Bodenfeuer mit einer Flammenhöhe von 40 cm, eine Flammenlänge von knapp 1 m oder mehr produzieren, welches dann nicht mehr so leicht zu löschen ist.

## Slide 7: Die Kontrollschwelle – sicheres Arbeiten
Notes: Aus diesem Grund müssen wir dann über die sog. Kontrollschwelle sprechen.
Dazu gibt es folgende allgemeine Definition: Die Kontrollschwelle bezeichnet Schwellen, Übergangsbereiche oder Punkte, die eine Grenze darstellen. Wird die Schwelle überschritten, sind andere Maßnahmen notwendig. Im gezeigten Fall betrifft die Kontrollschwelle die Flammenhöhe und Flammenlänge, bei deren Überschreiten angezeigt wird, welche Einsatzmittel (Feuerpatsche, Schlauchleitung) sicher verwendet werden können.

## Slide 8
Lehren aus der Vergangenheit
Notes: Nach einem kurzen Einblick in die Grundlagen, wollen wir anhand der Vergangenheit und Statistiken besprechen, welche Unfälle entstanden sind und wie diese zukünftig vermieden oder durch die Anwendung von Sicherheitsschemen minimiert werden können. Wichtig ist, dass wir auch hier einheitliche Begriffe verwenden und sicher anwenden können.

## Slide 9: Was lernen wir aus der Unfallstatistik?
12,5%: Herz-Kreislaufprobleme, Schwächeanfälle – häufig bei körperlich anstrengenden Einsätzen wie der Brandbekämpfung.
2,5%: Verbrennungen - Nur ein geringer Teil der Unfälle sind direkte Verbrennungen!
37,5%: Stolper-Rutsch-Sturz-Verletzungen (SRS), also beispielsweise ein Bänderriss nach Umknicken – häufig durch Unaufmerksamkeiten im unebenen Gelände verursacht.
35%: Vergiftungen (z. B. durch Rauchgas) – bei Arbeiten an der Front oder plötzlichem Drehen des Windes.
Auf korrekten Fußschutz achten!
Notes: Die HFUK Nord wertet fortlaufend das Unfallgeschehen aus. Die hier gezeigten Punkte sind die Schwerpunkte des Unfallgeschehens in der Vegetationsbrandbekämpfung. Wie man sehen kann, treten die häufigsten Unfälle wie auch im gesamten Feuerwehrdienstgeschehen ebenso, bei SRS-Unfällen und Rauchgasvergiftungen auf. Erst mit den Herz-Kreislaufproblemen und Schwächeanfällen kommen Unfälle, die speziell durch die Einsatzbedingungen der Vegetationsbrandbekämpfung und den hohen Temperaturen im Sommer im Zusammenhang stehen.
Wie die Unfälle vermieden werden können, folgt auf späteren Folien.

## Slide 10: Unfälle auf Anfahrt
Im Zuge der Alarmfahrt mit Sonder- und Wegerecht kam das Fahrzeug im Verlauf des Kreuzungsbereiches nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.
Symbolbild
Notes: Doch bevor wir überhaupt in die Brandbekämpfung starten, lauern wie bei jedem Einsatz bereits die ersten Risiken auf der Anfahrt. Das Symbolbild soll aufzeigen, dass unsere Fahrzeuge einem erhöhten Unfallrisiko durch den Einsatz von Sonder- und Wegerechten ausgesetzt sind und unsere Maschinisten mit dem Bewusstsein fahren sollen, dass das Fahrverhalten des Löschfahrzeuges anders als beim Privat-PKW ist.

## Slide 11: Unfälle auf Anfahrt
Angepasste Geschwindigkeit gerade bei wasserführenden Fahrzeugen
Fahrzeugkontrolle vor jedem Einsatz
Fahren nur mit vollem oder leeren Wassertank
Geländefahrtraining für Maschinisten
Notes: In der Vegetationsbrandbekämpfung wird Wasser benötigt, welches oft über unbefestigte Wege oder im Gelände transportiert werden muss. Bei wasserführenden Fahrzeugen kann sich ein unterschiedlicher Füllstand in den Löschwassertanks stark auf das Fahrverhalten des Fahrzeuges auswirken. Daher sollen die Fahrzeuge entweder voll betankt oder leer gefahren werden. Bei teilgefüllten Tanks kann sich das Wasser so stark aufschaukeln, dass im schlimmsten Fall das Fahrzeug umstürzen kann.
Das Fahren von großen Einsatzfahrzeugen ist für viele Fahrer schon im Normalbetrieb eine große Herausforderung. Im Gelände wird es nochmal schwieriger. Daher sind Geländefahrtrainings extrem wichtig.

## Slide 12: Das LACES- Schema
International und auch in Deutschland Standard bei der Brandbekämpfung
Jeder Einsatz im Bereich Vegetationsbrand sollte anhand des Schemas beurteilt und die Mannschaft eingeteilt werden.
Notes: Entstanden nach einem verheerenden Waldbrand (South Canyon Fire) in Colorado, USA, ist das LACES-Schema mittlerweile ein fester Bestandteil der Ausbildung im Bereich der Wald- und Flächenbrandbekämpfung. In Deutschland hat sich das Schema fast flächendeckend etabliert und variiert leicht in den Bezeichnungen (z.B. Lagebeobachter oder Beobachtungsposten). Die Basis ist aber immer gleich und sollte jeder Einsatzkraft bekannt sein!
Frage: Wer kann die einzelnen Punkte erläutern?

## Slide 13: Das LACES-Schema im Einsatz
Welche Punkte fehlen hier?
Notes: Super, gemeinsam wurden die Punkte besprochen und nun schaut Euch diese Graphik an: Welche Punkte fehlen und kann das Feuer anhand der gelernten Bezeichnungen aus dem ersten Abschnitt bestimmt werden? Wo ist die Linke Flanke und wo die Feuerfront?

## Slide 14
Das LACES-Schema sollten alle Einsatzkräfte zu jedem Zeitpunkt sicher anwenden können!
Louis Evert – Gründer & Ausbilder bei FireToolBox
Dazu schaut euch gern folgendes Video an
Notes: Kurze Wiederholung des Abschnittes „Lehren aus der Vergangenheit“.
Wir haben das LACES-Schema in einem Video (knapp 10 Minuten) anschaulich erklärt. Dies kann gern jetzt oder im Anschluss gezeigt werden, um den Lehrinhalt zu vertiefen.

## Slide 15
Das sichere Arbeiten am Einsatzort
Notes: Weiter geht es mit dem nächsten Thema, nachdem wir an der Einsatzstelle angekommen sind. Bereits auf dem Bild ist zu erkennen, dass die Einsatzkräfte das Tanklöschfahrzeug rückwärts an die Einsatzstelle anfahren lassen, um notfalls schnell den Rückzug antreten zu können. Auch dies ist ein wichtiger Aspekt für das sichere Arbeiten!

## Slide 16: Wo beginnt das sichere Arbeiten?
Auf der Anfahrt
Einhaltung der StVO
Zufahrten zum EO erkunden
Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen & Wegbeschaffenheit anpassen
Rückwärts anfahren zum Brand
Vor dem Einsatz
Einsatzplanung (AAO, Einsatzpläne)
Ankauf geeigneter Technik & notwendiger PSA
Impfberatung
Die persönliche Fitness
Wiederholtes Training aller Einsatzkräfte
Notes: Allerdings zunächst ein kurzer Stopp und wir sind noch vor dem eigentlichen Einsatz: Das sichere Arbeiten beginnt nicht am Einsatzort, sondern weit davor. Es müssen die korrekten Einsatzmittel beschafft werden, die Mannschaft muss körperlich vorbereitet und hinsichtlich Technik, PSA und Taktik geschult sein. Ebenso muss das Einsatzgebiet mit seinen Besonderheiten bekannt sein. Hierfür bieten sich taktisch-operative Schulungen (vor allem auch für die Führungskräfte) an.
Über die Anfahrt haben wir schon gesprochen, doch die unmittelbare Anfahrt zum Brand ist elementar wichtig, weil es auch hier schnell zu Unfallsituationen kommen kann.

## Slide 17: 5 Grundsätze Fahrzeugeinsatz
4. Einsatzbereit im Rauch!
Fenster & Türen zu und alle Lichter an
5. Eigenschutz vor!
Schnellangriff verbleibt im Fahrzeug
1. Gelände erkunden!
Keine Fahrt durch unbekanntes Gelände
2. Standort sichern!
Nicht unmittelbar am Feuer auf trockener Vegetation stehen
3. Rückzug immer möglich!
In Fluchtrichtung stehen
Notes: Daraus resultieren 5 Grundsätze für den Fahrzeugeinsatz, welche es zu beachten gilt. By the way: Schaut Euch das Bild genau an: Sollten Einsatzkräfte auf dem Fahrzeugdach mitfahren, um ggf. den Monitor zu nutzen, müssen diese zwingend gesichert sein und eine permanente Kommunikation zum Maschinisten aufrechterhalten.
Ansonsten muss das Gelände (Wald, Acker) genau erkundet werden: Kann mein Fahrzeug hier sicher fahren? Niemals steht ein Fahrzeug auf brennbarer Vegetation! Heiße Fahrzeugkatalysatoren sorgen möglicherweise für eine Entzündung unter dem Fahrzeug.
Parkt die Fahrzeuge in Fluchtrichtung, um schnell und sicher einen Rückzug starten zu können. Langes Rangieren auf engen Wegen kostet zu viel Zeit. Sollte ein Fahrzeug im Pump & Roll Betrieb eingesetzt werden, müssen alle Fenster, Türen und Rollländen verschlossen sein und alles an Licht am Fahrzeug eingeschaltet werden. Sichtbarkeit ist alles im Rauch, wenn der Wind permanent dreht und vor der Feuerfront gelöscht wird! Abschließend sein noch gesagt, dass der Schnellangriff nicht für die Brandbekämpfung genutzt wird. Dieser verbleibt im Fahrzeug zum Eigenschutz bei einer Feuerentwicklung direkt am Fahrzeug (durch Katalysator oder Funkenflug), gerade wenn das Fahrzeug auf einem Feld abgestellt wurde.

## Slide 18: Flächenbrandbekämpfung
Befahrbarkeit testen!
Kann mein Fahrzeug das Gelände befahren?
Kritisch hinterfragen!
Muss der ELW oder RTW auf das Feld?
Immer auf den Wind achten!
Drehende und zunehmende Winde beeinflussen das Feuer
Kontrollschwelle beachten!
Habe ich die richtige & effektive Ausrüstung für dieses Feuer?
Notes: Gerade in Norddeutschland müssen die Feuerwehren überwiegend zu Flächenbränden ausrücken. Dabei entstehen die meisten Unfälle, da die Dynamik des Brandes durch wechselnde oder zunehmende Winde unterschätzt wird. Wichtig ist hier ganz klar die Kontrollschwelle.
Bis eben noch mit der Feuerpatsche gearbeitet, zwingt eine Windzunahme den Angriffstrupp zum kurzzeitigen Rückzug. Es wird berichtet, dass das Feuer angefangen hat zu „rennen“ und dabei Flammenlängen bis zu 3 m erreicht wurden. Ein aussichtsloser Kampf mit der Feuerpatsche.
Der Brand auf dem Stoppelfeld kann schnell zu einer Falle werden, wenn die Einsatzkräfte nicht nach dem LACES-Schema arbeiten!
Weiterhin muss sich der Einsatzleiter auch die Frage stellen, ob alle Fahrzeuge auf das Feld geschickt werden können, oder in einem Bereitstellungsraum gesammelt werden. Gerade der ELW oder auch die Polizei müssen nicht auf dem Feld stehen und ein zusätzliches Risiko darstellen (Stichwort Katalysator).

## Slide 19: Zusammenarbeit mit Landwirten
Gute Unterstützung bei Flächenbränden
Landwirt muss Einsatzauftrag kennen
Kommunikation mit Feuerwehr muss sichergestellt sein
Schlepper immer im ausreichenden Abstand zum Feuer
Notes: Doch was tun, wenn so gut wie kein geeignetes Fahrzeuge für die Brandbekämpfung auf dem Feld zur Verfügung steht oder sich das Feuer rasant ausbreitet? Die örtlichen Landwirte sind meist mit oder vor den Einsatzkräften vor Ort und leisten eine gute Unterstützung bei der Brandbekämpfung. Bereits in der Einsatzvorplanung (also weit vor dem Einsatz) soll mit den Landwirten aus der Region gesprochen werden, um eine effiziente Unterstützung zu besprechen. Im Einsatzfall bleibt meist wenig Zeit für Erklärungen. Allerdings muss der Landwirt im Brandfall seinen Auftrag kennen, immer im Kontakt mit der Feuerwehr stehen (Funkgerät oder Einsatzkraft mit auf dem Schlepper) und im ausreichenden Abstand zu den Flammen arbeiten. Der Schlepper ist nicht feuerfest. Warum sind diese Punkte so wichtig? Wir nehmen ein Beispiel aus dem Einsatz:

## Slide 20: Unfallbericht Flächenbrandbekämpfung
Bei einem Getreidefeldbrand half ein Landwirt mit Schlepper und Scheibenegge zur Anlage einer Brandschneise. Der Fahrer fuhr mehrfach durch dichten Rauch mit stark eingeschränkter Sicht, während sich Einsatzkräfte im selben Abschnitt befanden. Eine Funk- oder sonstige Kommunikation zwischen Fahrer und Einsatzleitung bestand nicht.
Beim Durchfahren einer Rauchwolke erfasste der Schlepper einen Feuerwehrangehörigen, der am Rand Glutnester ablöschte; ein Bein geriet unter die Scheibenegge. Der Fahrer bemerkte den Unfall erst durch Zurufe und stoppte sofort.
Frage an Alle: Was müssen wir daraus lernen?
Notes: Wir haben einen Unfallbericht dargestellt, welcher mit den Zuhörer:innen besprochen werden soll! Wichtig ist, dass nicht geurteilt, sondern nur beurteilt wird. Unfälle passieren (leider) immer wieder, und umso wichtiger ist es, dass daraus gelernt wird.
Wie kam es zu diesem Unfall, was hat nicht gut geklappt?
Was lernen wir daraus und was können wir für die Zukunft verbessern? Nutzt diesen Unfallbericht für einen kurzen Austausch über Eure regionalen Landwirte und mit welchen Mitteln diese unterstützen könnten.

## Slide 21
Flächenbrände sind mit einem hohen Unfallrisiko verbunden und dürfen niemals unterschätzt werden!
Mehr zum Thema Gefahren bei Flächenbränden
Dirk Rixen - Leitung des Sachgebietes Prävention HFUK Nord
geeignete Ausrüstung verwenden
Notes: Auch zu diesem Thema haben wir ein Video erstellt (etwa 9 Minuten), welches die wichtigsten Punkte zusammenfasst.

## Slide 22: Brandbekämpfung im Wald
Blick nach unten!
Glutnester oder brennendes Wurzelwerk tief im Boden.
Wo ist meine Sicherheitszone?
Wege markieren!
Orientierung behalten!
Stehe ich an der Feuerfront?
Blick nach oben!
Achte auf lose Äste und standunsichere Bäume
Jedes Jahr verunfallen Einsatzkräfte aufgrund von Witwenmacher!
Notes: Natürlich gibt es neben den Flächen-, Moor-, Schilf-, Heidebränden auch den klassischen Waldbrand. Knapp 80 % der deutschen Brände im Wald sind Bodenfeuer, welche aber auch unter Beachtung des LACES-Schemas und der Kontrollschwelle beurteilt werden sollen.
Im Wald gilt es immer die Orientierung zu behalten. An welchem Abschnitt des Feuers stehe ich gerade, um zum Beispiele weitere Einsatzkräfte einweisen, oder da Feuer beurteilen zu können.
Der Rund-um-Blick ist wichtig im Wald: Schaut nach oben und achtet auf sog. Witwenmacher und standunsichere Bäume. Zusätzlich schaut auch nach unten: Verhindert das Stolpern über Äste oder in tiefe ausgebrannte Glutnester oder Wurzelwerk.
Zum Abschluss: Wo genau ist eigentlich meine Sicherheitszone im Wald: Was denkt ihr?

## Slide 23
Bei der Brandbekämpfung im Wald gilt es viele Gefahrenpunkte zu beachten und zu kommunizieren!
Unsichtbare Gefahren im Wald, darüber müssen
wir reden!
Auf Insekten achten
Notes: Wieder ein Video  Wir haben bewusst nicht noch mehr Punkte notiert, da es das letzte Video zum Anschauen gibt, welches viele Aspekte aufgegriffen hat. Genießt die Show!
Als nächstes machen wir mit den wichtigen Punkten aus der Gefahrenmatrix weiter.

## Slide 24: Gefahrenmatrix - Atemgifte
Leichter Atemschutz ist bei der Brandbekämpfung und auch bei Nachlösch-arbeiten notwendig!
FFP3-Filter
Halbmaske
Atemanschluss / ABEK Filter als Fluchtgerät
Notes: Kurze Erklärung an die Zuhörer:innen, was genau die Gefahrenmatrix ist!
Wichtig ist zu erläutern, dass auch bei der Vegetationsbrandbekämpfung mit der Gefahrenmatrix zur Beurteilung der Einsatzstelle und auch zur Abschätzung von möglichen Unfallrisiken gearbeitet werden soll.
Einer der meist diskutierten Punkte sind die Atemgifte, welche bei der Brandbekämpfung, aber auch bei den Nachlöscharbeiten im Freien entstehen und vor denen die Einsatzkräfte effizient geschützt werden müssen.
Studien haben gezeigt, dass der Vegetationsbrand bei Weitem nicht so „sauber“ ist wie gedacht. Es entstehen genügend Atemgifte und Schwebstoffe, die es erforderlich machen, dass die Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung und erst recht bei den Nachlöscharbeiten mit leichtem Atemschutz, also einem FFP3-Filter, ausgerüstet sein müssen. Halbmasken oder auch Atemanschlüsse sind bei extremen Rauchbelastungen, speziell bei Moorbränden, notwendig. Selbstverständlich müssen die notwendigen medizinischen Untersuchungen zum Tragen eines Atemanschlusses mit Filter vorliegen und die notwendigen Pausen eingehalten werden.

## Slide 25: Gefahrenmatrix - Atemgifte
!Die Filter bieten keinen Schutz vor CO oder bei der Brandbekämpfung von Maschinen oder Gebäude!
Es ist umluftunabhängiger Atemschutz notwendig!
Ablösekräfte
einplanen!
Notes: In der Vergangenheit gab es mehrere Unfälle mit Einsatzkräften, die im Rahmen der Nachlöscharbeiten eines Vegetationsbrandes mit erhöhten CO-Werten behandelt werden mussten. Diese Gefahr kann durch eine angepasste Einsatztaktik (das Arbeiten von den Grenzen des Brandes hin zur Mitte) minimiert, aber nicht ausgeschlossen werden. Somit kann eine Gefährdungsbeurteilung das Tragen von umluftunabhängigem Atemschutz notwendig machen. Das Ablöschen von brennenden Gebäuden oder landwirtschaftlichen Maschinen erfolgt standardmäßig unter umluftunabhängigem Atmeschutz. Entsprechend müssen frühzeitig Ablöse- und Reservekräfte eingeplant werden!

## Slide 26: Gefahrenmatrix - Ausbreitung
Oft ist das Feuer schon weiter als gedacht!
Besonders vor der Feuer-front treten oft neue Brandherde durch Funkenflug auf.
Die Spotfeuer überwinden bei starken Winden auch Autobahnen!
Notes: Direkt auf die Atemgifte folgt die Gefahr der Ausbreitung. Es wurde bereits über neue Brände, entstanden durch Funkenflug, gesprochen. Bereits mehrfach ist in Deutschland beobachtet worden, wie sich Brände aufgrund starker Winde über große Strecken ausbreitet haben. Dabei wurden auch Autobahnen, oder auch Waldstücke übersprungen. Diese Möglichkeit müssen die Führungskräfte, aber auch die Lagebeobachter im Blick behalten. Neue Brandherde müssen möglichst schnell gelöscht werden, um eine weitere Brandausbreitung zu reduzieren!

## Slide 27: Gefahrenmatrix - Einsturz
Angebrannte Bäume, weg-gebranntes Wurzelwerk & lose Äste führen zu massive Verletzungen und werden als Witwenmacher bezeichnet.
Erkennen, Markieren und Kommunizieren
Notes: Bei der Brandbekämpfung im Wald wurde auch bereits über die Witwenmacher als eine der häufigsten Todesursachen bei internationalen Waldbrandbekämpfern gesprochen. Das Erkennen ist daher extrem wichtig, um weitere Kräfte warnen zu können. Daher ist es wichtig, nach folgendem Leitsatz zu arbeiten.
Erkennen – Woraus besteht die Gefahr genau, kann ich diese beseitigen?
Markieren – Sollte ich die Gefahr nicht beseitigen können, muss diese durch Flatterband oder Ähnliches gesichert werden / es folgt noch eine weitere Folie dazu
Kommunizieren – Kommuniziere die Gefahr an Führungskräfte und deine Kameradinnen und Kameraden.

## Slide 28: Gefahrenmatrix - Erkrankung
Hitzeerschöpfung durch fehlende Ausdauer, bestehende Probleme mit der Gesundheit
Dehydration durch fehlende Flüssigkeits-Zufuhr
alle 15 Minuten Wasser oder Schorle in kleinen Schlücken
Verbrennung der Haut aufgrund fehlende PSA
Stichwort: T-Shirt
Atemwege durch Atemgifte & heiße Luft
Augenverletzungen durch Glut, Vegetation
Anaphylaktische Reaktion durch Pflanzen- & Tiere
Überlastung vermeiden
geeigneter Atemschutz
ausreichend Trinken
Notes: Weiter geht es! Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema der Erkrankung. In der Vegetationsbrandbekämpfung muss Langarm getragen werden. Solang es noch Flammen geben kann, ist die Haut zu schützen. Entsprechend sind die „Marscherleichterung“ und das Tragen von T-Shirts sehr kritisch durch die Führungskräfte zu beurteilen. Weiterhin kann es zur Inkorporation von Schweb- und Giftstoffen über die Haut kommen. Sollte nur „dicke“ Schutzkleidung vorhanden sein, muss die Prävention von Hitzeerschöpfung und Dehydrierung weiter in den Vordergrund rücken. Die Einsatzkräfte müssen engmaschige Pausen zum Trinken und Ausruhen einhalten und ggf. frühzeitiger abgelöst werden.

## Slide 29: Gefahrenmatrix - Gefahr erkannt?
Markieren
Gefahrenquellen mittels oranges Markierungs- oder Flatterband markieren!
Verkehrsleitkegel zur Kennzeichnung Wege und wichtige Punkte
Blitzleuchten im Dunkeln verwenden
Pausen machen
leichte Kleidung tragen
Sonnenschutz beachten
Kommunizieren
Alle, im Abschnitt befindliche Einsatzkräfte über bestehende und neue Gefahren informieren.
Schutzmaßnahmen anweisen und umsetzen!
Notes: Noch einmal als Zusammenfassung des Abschnittes „sicheres Arbeiten am Einsatzort“: Es gibt wie bei jedem Einsatz, auch in der Vegetationsbrandbekämpfung eine Vielzahl von Gefahren, welche berücksichtigt und möglichst minimiert werden müssen. Angefangen vor dem eigentlichen Einsatz bis hin zu den Nachlöscharbeiten müssen die Einsatzkräfte immer aufmerksam und flexibel sein. Dies ist natürlich bei extrem anstrengenden und kräfteraubenden Arbeiten unter hohen Umgebungstemperaturen und direkter Sonneneinstrahlung kaum möglich und die Aufmerksamkeit lässt schnell nach. Daher erneut der Hinweis auf das Erkennen, Markieren und Kommunizieren von Gefahren! Die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse hat entsprechende Unterlagen erstellt, welche begleitend zum Vortrag genutzt werden können.

## Slide 30
PSA – Im Vegetationsbrand ein MUSS
Notes: Wie bereits in der vorherigen Folie kurz angerissen, wird durch die DGUV das Tragen von geeigneter und dem Einsatzszenario angepasster Schutzkleidung empfohlen. Somit lässt sich ein Unfallrisiko minimieren, um unsere Einsatzkräfte besser schützen zu können. Die PSA für die Innenbrandbekämpfung (dicke Schutzkleidung) ist für die Vegetationsbrandbekämpfung ungeeignet, da sie bei hohen Temperaturen schneller zur Überhitzung der Einsatzkräfte führt.
Im Folgenden werden einige wichtige Punkte dargestellt.

## Slide 31: PSA - Unfallrisiko minimieren
Angepasste Schutzkleidung
nach DGUV-Empfehlung
Ausreichende Belüftung
der PSA für langes Arbeiten
Pausenmanagement
zur Erholung und Trinken
Regelmäßige Schulungen
für einen sicheren Umgang
Notes: Zunächst betrachten wir das sog. Sicherheitsdreieck und sehen, dass die angepasste Schutzkleidung ein wichtiger Bestandteil für das sichere Arbeiten ist. Weiterhin ist auch zu beachten, dass die Kenntnisse und die Ausbildung zur effizienten und sicheren Nutzung von Ausrüstung, aber auch der PSA notwendig sind.
Über die Notwendigkeit von Pausen sprachen wir bereits. Im Einsatzfall immer leichter gesagt als getan, da gerade in der Anfangsphase kaum ausreichend Reservekräfte zur Verfügung stehen und die Brandbekämpfung mal nicht eben für eine Pause unterbrochen werden kann. Allerdings muss erneut darauf hingewiesen werden, dass unsere Einsatzkräfte nicht unnötig in Gefahr gebracht werden sollen. Denkt an das erste Zitat direkt am Anfang des Vortrages!

## Slide 32: PSA - von Kopf bis Fuß
Helmvisier nicht nutzen!
Bildung von Brandgasen unter dem Visier
Schutzbrille tragen!
Schützt vor Verbrennungen und Fremdkörper im Auge
Kopf schützen!
ggf. Tragen einer 1-lagigen Feuerschutzhaube
Notes: Nun aber los zum Thema PSA. Der Schutz des Kopfes, speziell des Gesichtes und der oberen Atemwege, hat absolute Priorität. Grundsätzlich kann jeder Feuerwehrhelm genutzt werden. Wichtig ist der Schutz der Augen durch eine zusätzliche, möglichst gasdichte, Schutzbrille. Die Schutzbrille kann zusätzlich auch bei der technischen Hilfe oder bei anderen Einsatzlagen genutzt werden. Ein kurzzeitiger Schutz vor Rauch wird dadurch möglich sein, aber grundsätzlich gilt eher, nicht permanent im Rauch zu stehen! Von der Nutzung des Helmvisiers ist abzuraten, da sich die Brandgase wie beim Einsatz der Motorkettensäge unter dem Visier sammeln können.
Das Tragen einer 1-lagigen Feuerschutzhaube als umschließender Schutz des Kopfes ist anzuraten, aber meist in den Wehren nicht vorhanden. Das Tragen einer 3-lagigen Feuerschutzhauben, welche für die Innenbrandbekämpfung verwendet wird, sollte dabei unterbleiben, um dem Kopf einen Wärmeaustausch zu ermöglichen.

## Slide 33: PSA - von Kopf bis Fuß
✅ Flammhemmende Feuerwehrschutzkleidung
✅ Schutz vor Hitze, Vegetation und Insekten
✅ Atmungsaktiver, um Hitzestress zu vermeiden
✅ Gute Passform für Bewegungsfreiheit
Notes: Einlagige Schutzkleidung bietet bei der Brandbekämpfung im Freien den besten Schutz / Tragekomfort für die Einsatzkraft. Viele Hersteller produzieren helle Schutzkleidung, welche im Wald und im Rauch die Einsatzkraft sichtbarer macht. Weiterhin sollte darauf geachtet werden, dass die PSA in jeder Körperhaltung (z.B. beim Strecken oder in der Hocke) eine Überdeckung bietet und im Arm- und Beinbereich eng abschließt. Dazu auf der nächsten Folie mehr.
Den Erstellern dieses Vortrages ist bewusst, dass nicht jede Wehr über „leichte“ Schutzkleidung für die Brandbekämpfung im Freien (nach EN 15384:2022) verfügt.
Eine Anschaffung von leichten Schutzjacken sollte ein erster wichtiger Schritt sein, welcher dann nach und nach ergänzt werden kann.

## Slide 34: PSA - von Kopf bis Fuß
✅ Feuerwehrstiefel mit robuster Sohle für schwieriges Gelände
✅ Schutz gegen Hitze, Glut und spitze Gegenstände
✅ Eng abschließende Schutz-hose für maximalen Schutz vor Hitze, Glut und Schwebstoffe
Notes: Wie bei jedem Einsatz gilt es auch bei der Wald- und Flächenbrandbekämpfung: Die Einsatzstiefel müssen Schutzschuhwerk nach DIN EN 15090 „Schuhe für die Feuerwehr“ in Verbindung mit der DIN EN ISO 20345 „Sicherheitsschuhe“ sein. Aufgrund des unwegsamen Geländes sollten geschlossene Schnürstiefel getragen werden, welche das Risiko von Umknicken oder Verletzungen am Fuß (Blasen, etc.) minimieren.
Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Schutzhose im Beinbereich und in Kombination mit den Einsatzstiefeln, eng abschließt, um die Beine vor Hitze, Glut und einer Kontamination durch Schwebstoffe zu schützen. „Schwarze Beine“ sollten vermieden werden.

## Slide 35
Besonderheiten
Notes: Zum Abschluss des Vortrages wurden noch drei Themen ausgewählt, welche als Gedankenanstoß und zur eventuellen Umsetzung in der Wehr genutzt werden sollen. Die Zuhörer sollen motiviert werden, sich nun einzubringen und eigene Ideen zu entwickeln. Das Thema der Einsatzstellenhygiene wird immer wichtiger und sollte auch im Vegetationsbrand nicht außer Acht gelassen werden. Doch wie kann eine Umsetzung erfolgen?
Weiterhin sollte der Referent sich vorab Gedanken über den Abschnitt „Übung macht den Meister“ machen und ausarbeiten, wie die praktische Lehreinheit nach dem Vortrag aussehen kann.

## Slide 36: Arbeiten im Dunkeln
Regelmäßiges kommunizieren!
Nicht jede Einsatzkraft ist leicht erkennbar und das Gelände ist unbekannt.
Macht Euch Licht!
Akkus halten nicht ewig, die Nacht ist lang.
Gefahrenstellen markieren!
Blitzleuchte, Knicklichter nutzen um wichtige Bereich zu kennzeichnen
Schaut nach oben und nach unten!
Suche nach Stolper-stellen und markanten Stellen in der Umgebung
Notes: Nicht nur tagsüber treten Vegetationsbrände auf! Gerade in der Nacht bei erhöhter Luftfeuchtigkeit, niedrigeren Temperaturen und der fehlenden Sonneneinstrahlung ist eine Brandbekämpfung durchaus effektiv. Allerdings muss das Gelände vorab ausreichend erkundet und Gefahrenstellen müssen markiert werden. In diesem Fall wird Markierungsband nicht unbedingt helfen. Welche Alternativen gibt es?
Primär im Wald gilt auch wieder der Rund-um-Blick auf der Suche nach Witwenmachern und Stolperstellen. Es ist auch nicht immer unbedingt sofort ersichtlich, bis wohin das Feuer bereits gebrannt hat. Augen auf und nutzt jede verfügbare Lichtquelle. Achtung: Die Akkus reichen oft nur für maximal 4 Stunden, sorgt frühzeitig für Reserve und Lademöglichkeiten!
Sprecht miteinander und haltet Euch in Rufweite auf. Nachts im Wald ist nicht jeder sofort sichtbar, und sobald das Feuer gelöscht wurde, ist es dunkel!

## Slide 37: Einsatzstellenhygiene
Kontamination vermeiden!
Dreckige PSA am Einsatzort ausziehen und Wechselkleidung nutzen.
Der Vegetationsbrand ist auch „dreckig“!
Pausen ja, aber nicht am Feuer!
Regelmäßige Pausen abseits des Brandes im Schatten
Ja zur Desinfektion!
Hände & Gesicht waschen bzw. desinfizieren bevor gegessen wird
Notes: Wie bereits mehrfach angesprochen, müssen zwingend Pausen eingelegt werden, um die Einsatzkräfte zu schützen. Doch sollten längere Pausen nicht direkt am Brandherd und möglichst im Schatten erfolgen. Wie kann notfalls Schatten erstellt werden, wenn Ihr mitten auf dem Feld steht?
Bevor eine Pause zur Trinkwasser- und Nahrungsaufnahme eingelegt wird, muss zwingend eine Reinigung und ggf. Desinfektion der Hände und des Gesichts erfolgen. Reinigungstücher oder Reinigungspasten sind eine schnelle und einfache Variante. Weiterführend sollte eine Hygienestation mit Hygieneboard oder mobiles Waschbecken genutzt werden und direkt nach dem Einsatz sollte die verdreckte und kontaminierte PSA vor Ort ausgezogen werden. Nutzt die vorhandene Reservekleidung auf den Fahrzeugen!
Studien belegen ganz klar: Der Vegetationsbrand ist „dreckig“!

## Slide 38: Übung macht den Meister
Train as you fight
Keine Ausbildung ohne die notwendige PSA.
Augenschutz
FFP3-Filter
Langärmelige leichte Schutzkleidung
Geeignete Handschuhe
Geräte anfassen und nutzen!
Denkt an Handschuhe
Fahrzeugtechnik üben!
Kann unser Fahrzeug Pump & Roll?
Sprecht über LACES!
Bringt das Erlernte in die Praxis
Notes: Nach dem Vortrag ist vor der Praxis! Nach dieser kurzen Einführung in die wichtigsten Abschnitte der Sicherheit im Vegetationsbrand, geht es womöglich nun an die praktische Fortbildung.
Denkt an das gerade Erlernte und setzt das Wissen direkt um. Zeigt gern die vorhandene Ausrüstung für Vegetationsbrände und fasst gerade die scharfen Handwerkzeuge nur mit Handschuhen an. Übt mit der vorhandenen Fahrzeugtechnik: Kennt jeder Maschinist die eventuelle Pump & Roll-Funktion des Fahrzeuges? Wo genau liegt der Löschrucksack?
Sobald es raus aufs Feld oder auf ein Übungsgelände geht, wird nur in vollständiger PSA gearbeitet. Hier werden sich schnell die Belastungsgrenzen der „dicken“ PSA zeigen, die für den Einsatzfall wichtige Hinweise auf eine mögliche Belastbarkeit der Einsatzkräfte geben. Niemand muss über seine Grenzen hinaus gehen!

## Slide 39
Hier geht es direkt zum
E-Learning-Modul
„Vegetationsbrand Sicherheit“
Notes: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! Gibt es noch Fragen, bevor wir eine kurze Pause einlegen?
Dies war eine kurze Einführung in das umfangreiche Thema der Vegetationsbrandbekämpfung. Für alle interessierten Kameradinnen und Kameraden hat die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse Nord in Zusammenarbeit mit der Firma FireToolBox ein umfassendes E-Learning-Modul zum Thema erstellt. Dieses E-Learning kann kostenlos auf der Homepage von FireToolBox absolviert werden. Nutzt den QR-Code und gelangt direkt zum E-Learning!
Bei Fragen oder Anregungen stehen Euch die Unfallkasse Nord und FireToolBox gern zur Verfügung.